Anexa nr. 2c la Contractul de delegare

Aprobat,

P R I M A R

Sîrbu Ioan-Iulian

Caiet de sarcini

al serviciului public de salubrizare în Municipiul Sighișoara

pentru activitatea de ”Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț”

Generalităţi

- Caietul de sarcini este întocmit în concordanță cu necesitățile obiective ale consiliului local, cu respectarea în totalitate a regulilor de bază precizate în caietul de sarcini cadru și în Regulamentul cadru al serviciului de salubrizare a localităților, aprobat prin ordin al ANRSC.

- Caietul de sarcini este supus aprobării Consiliului Local.

- Caietul de sarcini cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini cadru, la care se vor adăuga și alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului.

Capitolul 1 – Obiectul caietului de sarcini

Art.1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelul de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art.2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință pentru stabilirea condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art.3

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază și face parte integrantă din documentația necesară desfășurării următoarei activități:

- Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de ploi sau de îngheț;

Art.4

- Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sistemul de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

- Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

- Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităților prevăzute la art.3 din prezentul caiet de sarcini.

Art.5

Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.

Capitolul 2 – Cerințe organizatorice minimale

Art.6

Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura:

- Respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

- Exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

- Respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare;

- Furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

- Respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

- Aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

- Elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terții;

- Realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

- Evidența orelor de funcționare a utilajelor;

- Personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărâre de dare în administrare;

- Conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

- O dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

- Alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

Art.7

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini.

Art.8

Condițiile de realizare a investițiilor, a reparațiilor, precum și a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, modul de aprobare și decontare a acestora în cadrul relațiilor contractuale dintre autoritatea publică locală și operator.

- Investițiile care vor fi realizate de către operatorul pentru realizarea infrastructurii aferente serviciului de salubrizare, în vederea funcționării, reabilitării și dezvoltării serviciului de salubrizare sunt următoarele:

- Modernizarea parcului de mașini și utilaje specifice în vederea prestării serviciului la nivelul indicilor de performanță stabiliți prin contactul de delegare a gestiunii.

- Operatorul va fi obligat să efectueze pe cheltuiala proprie întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public utilizat pentru îndeplinirea serviciului.

- Investițiile realizate de operatorii de drept privat din fonduri proprii pentru reabilitatea, modernizarea și dezvoltarea sistemului public de salubrizare se vor amortiza de către aceștia pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

- Toate cheltuielile se vor recupera integral, pe toată durata contractului, prin tarif și costuri de operare, cu menținerea echilibrului contractual.

Capitolul 3 – Serviciu de salubrizare

SECȚIUNEA 1

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și îngheț

Art.9

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de curățare și de transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii, în aria administrativ teritorială a Municipiului Sighișoara.

Art.10

Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii sunt prevăzute în ANEXA nr.2.

Art.11

Stațiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii sunt prevăzute în ANEXA nr.3.

Art.12

Trecerile de pietoni și trotuarele adiacente acestora la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii sunt prevăzute în ANEXA nr.4.

Art.13

Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor de cămin destinate descărcării zăpezii provenite din activitatea de deszăpezire, conform avizului operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și a gurilor de scurgere, sunt precizate în ANEXA nr.5.

Art.14

Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire sunt prezentate în ANEXA nr.6.

Art.15

Lista drumurilor publice ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului sunt cele din ANEXA nr.2.

Art.16

Lista substanțelor chimice și antiderapante admisibile și cantitatea anuală necesară în aria de operare sunt prezentate în ANEXA nr.8.

Art.17

- Operatorul va avea ca o condiție de eligibilitate existența unei dotări minime cu mijloace mecanice de deszăpezire, combatere a poleiului și transportul zăpezii prezentate în ANEXA nr.1, în baza calculului efectuat conform ANEXEI nr.7.

- Având în vedere numărul mare de străzi înguste și înfundate din Municipiul Sighișoara, pentru activitatea de deszăpezire este necesară utilizarea unui utilaj multifuncțional. Totodată, el este necesar pentru încărcarea utilajelor cu material antiderapant în cadrul depozitului de materiale, cât și pentru încărcarea zăpezii în vederea transportării.

Art.18

- Operatorul care prestează activitatea de curățare și transportul zăpezii își va organiza sistemul de informare și control atât asupra stării drumurilor, cât și în ce privește modul de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

- Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program de acțiune comun cu autoritățile administrației publice locale, până la 1 octombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:

- Pregătitoare;

- De prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;

- De prevenire și combatere a poleiului.

Art.19

Municipiul Sighișoara, împreună cu operatorul, vor lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

- Stabilirea nivelului de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;

- Organizarea unităților operative de acțiune;

- Întocmirea planului operativ;

- Elaborarea programului pregătitor pentru iarnă.

Art.20

Planul operativ de acțiune în timpul iernii va cuprinde cel puțin:

- Centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanților și lubrifianților;

- Centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire, combatere polei și încărcare a zăpezii;

- Lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care va acționa;

- Lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care va acționa cu prioritate;

- Lista străzilor pe care se află obiective sociale (creșe, grădinițe, cămine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ);

- Lista mijloacelor de comunicare;

- Lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresă și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;

- Lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;

- Lista stațiilor și refugiilor de transport în comun;

- Lista locațiilor de depozitare a zăpezii;

- Dispunerea spațiilor pentru adunarea și odihna personalului.

Art.21

Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul cursurilor de apă.

Art.22

- Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren.

- Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

- Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

- În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

Art.23

- În cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație ale mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul spațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale căilor de acces la instituțiile publice și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

- În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

- Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității.

- Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii, apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

Art.24

- Evidența activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit ”jurnal de activitate pe timp de iarnă”.

- Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorității administrației publice locale, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

- În cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

- Numele și prenumele dispecerului;

- Data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

- Data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

- Străzile pe care s-a acționat;

- Activitatea prestată;

- Forța de muncă utilizată;

- Utilajele/echipele care au acționat;

- Materialele utilizate și cantitatea acestora;

- Temperatura exterioară;

- Condițiile hidrometeorologice;

- Grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie;

- Semnătura dispecerului;

- Semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.

- Evidența se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje și separat pentru acțiunea cu forțe umane.

Art.25

- Municipiul Sighișoara stabilește locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat.

- Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

- Să nu permită infiltrarea apei rezultate la topire, în sol;

- Suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă;

- Dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe suprafața pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată;

- Să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire și de deversare a acesteia numai în rețeaua de canalizare a localității în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

- Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

- Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, spații verzi, terenuri virane etc.

- Încărcarea, transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire.

- Se pot stabili și alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice și umane, dar nu mai mult de 24 de ore.

- Transportul, depozitarea și descărcarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire.

Art.26

- Operatorul va lua măsuri pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii străzilor din cadrul localității, în toată perioada iernii, și de apărare a lor împotriva degradării acestora, în perioada de dezgheț.

- Măsurile de prevenire, combatere și de apărare vor fi cele cuprinse în programul comun de acțiune.

Art.27

- Împrăștierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

- Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile.

- Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10 grade C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune scăzută.

- Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau cu nisip ori alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă sau prin lovire și/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

- Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare intercomunitară.

Art.28

Autoritatea administrației publice locale sau operatorul au obligația să anunțe prin posturile de radio locale, starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare și transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea și a celorlalte autovehicule.

Art.29

Operatorul va asigura completarea permanentă cu material antiderapant a locațiilor cuprinse în ANEXA nr.9.

Art.30

Materialul antiderapant care va fi folosit în zona Cetății și pe străzile și trotuarele cu îmbrăcăminte din pavaj nu va conține în amestec clorură de sodiu.

Art.31

Prestarea activităților de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se vor executa astfel încât să se realizeze:

- Continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

- Corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele concedentului;

- Controlul calității serviciului prestat;

- Respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

- Ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

- Respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

- Prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

- Asigurarea capacității de curățare manuală și mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

- Asigurarea capacităților de încărcare și transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;

- Asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;

- Reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurarea unui serviciu de calitate;

- Îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

- Asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și număr suficient.

SECȚIUNEA a 2-a

Condiții tehnice și obiective de exploatare

Art.32

- Serviciul public de salubrizare al localității trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate pentru toți utilizatorii din raza de autorizare, cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activități.

- Delegatul trebuie să respecte, pe parcursul prestării activităților care fac obiectul contractului de delegare, regulamentele în vigoare obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului.

Art.33

Obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul public de salubrizare care fac obiectul delegării sunt:

- Îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;

- Promovarea calității și eficienței activităților de salubrizare;

- Dezvoltarea durabilă a serviciului;

- Protecția mediului înconjurător, cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului pe etape de dezvoltare, în concordanță cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

Art.34

- Serviciul public de salubrizare va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

- Structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației, vor fi în conformitate cu prevederile legale.

SECȚIUNEA a 3-a

Condiții financiare

Art.35

- Delegatul va emite factura pentru serviciile prestate până cel mai târziu la data de 15 a lunii celei în care prestația a fost efectuată.

- Delegatul va încasa lunar de la delegatar, în baza proceselor-verbale încheiate de ambele părți și a facturilor emise, contravaloarea serviciilor prestate.

- Prețurile și tarifele în vigoare la data încheierii contractului de delegare a serviciului de salubrizare sunt prevăzute în propunerea financiară a delegatului.

- Tarifele pot fi ajustate sau modificate cu respectarea reglementărilor în vigoare.

SECȚIUNEA a 4-a

Durata contractului, Redevența

Art.36

- Durata contractului de delegare este de 35 ani, aceasta putând fi prelungită cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

- Pe durata contractului se interzice operatorului delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare.

Art.37

Redevența anuală este de 1% din valoarea veniturilor realizate de operator, venituri care trebuie transmise de către operator până la data de 5 a lunii următoare. Plata redevenței se face pe baza facturii emise, prin ordin de plată în contul nr. RO63TREZ47821300205XXXXX deschis la Trezoreria Sighișoara,  până la data de 15 a lunii următoare celei în care se încheie trimestrul, respectiv 15 ianuarie, 15 aprilie, 15 iulie și 15 octombrie. Neplata redevenței sau plata cu întârziere a acesteia dă dreptul delegatarului să pretindă delegatului penalități, în cuantum de 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, până la achitarea acesteia.

Văzut: Șef serviciu – Radu Pavel-Puiu

Întocmit/Redactat: Constantin Sebastian

ANEXA 1 – Lista utilajelor minim necesare desfășurării activității de salubrizare a municipiului Sighișoara

| Utilaje pentru deszăpezire |
| --- |
| Utilaj multifuncțional echipat cu lamă pentru deszăpezire, pentru încărcat zăpada, gheața, pentru basculare, pentru împrăștiat material antiderapant | 2 buc |
| Tractor cu remorcă și plug pentru zăpadă | 3 buc |
| Autospecială cu tracțiune integrală dotată cu lamă și împrăștie tor material antiderapant cu sarcină utilă între 5t și 10t | 1 buc |
| Utilaje diverse |
| Încărcător frontal multifuncțional | 2 buc |
| Autoturism pentru coordonare și control | 1 buc |
| Notă : toate mijloacele auto vor fi echipate cu stație GPS și să fie pus la dispoziția concedentului programul de urmărire și control al lor pe calculator. |

ANEXA 2 – Căi de circulație pe care se asigură curățirea zăpezii

| Nr. crt. | Denumire stradă | Dimensiune stradă | Dimensiune trotuar | Grad de prioritate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lungime | lățime | suprafață | lungime | lățime | suprafață |  |
| 1 | 1 Decembrie 1918 | 610 | 7 | 4.270 | 210 | 4 | 840 | A |
| 2 | 1 Mai | 200 | 7 | 1.400 | 200 | 3 | 600 | A |
| 3 | Abatorului | 180 | 5 | 900 | 180 | 1 | 180 | A |
| 4 | Aleea Teilor | 690 | 7 | 4.830 | 690 | 2 | 1.035 | A |
| 5 | Andrei Mureșanu | 600 | 7 | 4.200 | - | - | - | A |
| 6 | Anton Pann | 258 | 6 | 1.550 | - | - | - | A |
| 7 | Aron Pumnul | 260 | 6 | 1.560 | 260 | 1 | 260 | A |
| 8 | Bastionului | 125 | 4 | 500 | - | - | - | A |
| 9 | Cloșca | 520 | 6 | 3.120 | 520 | 1 | 520 | A |
| 10 | Cojocarilor | 75 | 5 | 375 | 75 | 1 | 75 | A |
| 11 | Consiliul Europei | 1.050 | 14 | 14.700 | 353 | 6 | 2.118 | A |
| 12 | Cositorarilor | 185 | 4 | 740 | 185 | 2 | 278 | A |
| 13 | Crinului | 131 | 7 | 917 | 131 | 3 | 393 | A |
| 14 | Crișan | 185 | 5 | 925 | 185 | 1 | 185 | A |
| 15 | Ion Neculce | 260 | 6 | 1.560 | 260 | 1 | 260 | A |
| 16 | Decebal | 155 | 6 | 930 | 155 | 2 | 233 | A |
| 17 | Ecaterina Teodoroiu | 221 | 7 | 1.547 | 221 | 3 | 663 | A |
| 18 | Ecaterina Varga | 870 | 8 | 6.960 | 870 | 3 | 2.610 | A |
| 19 | Florilor | 198 | 7 | 1.386 | 198 | 3 | 594 | A |
| 20 | Gării | 316 | 7 | 2.212 | 310 | 2 | 620 | A |
| 21 | General Nicolae Grigorescu | 103 | 6 | 618 | 50 | 2 | 75 | A |
| 22 | Gheorghe Lazăr | 572 | 6 | 3.432 | 580 | 4 | 2.320 | A |
| 23 | Griviței | 230 | 5 | 1.150 | 230 | 2 | 345 | A |
| 24 | Horia | 480 | 6 | 2.880 | 400 | 2 | 600 | A |
| 25 | Horia Teculescu | 876 | 6 | 5.256 | 876 | 3 | 2.628 | A |
| 26 | Ilarie Chendi | 800 | 6 | 4.800 | 800 | 3 | 2.400 | A |
| 27 | Libertății | 605 | 7 | 4.235 | 605 | 3 | 1.815 | A |
| 28 | Mănăstirii | 150 | 4 | 600 | 150 | 1 | 150 | A |
| 29 | Mărășești | 640 | 6 | 3.840 | 640 | 1 | 640 | A |
| 30 | Matei Basarab | 400 | 5 | 2.000 | - | - | - | A |
| 31 | Mihai Eminescu | 560 | 7 | 3.920 | 560 | 3 | 1.680 | A |
| 32 | Mihai Viteazu | 2.610 | 14 | 36.540 | 2.610 | 4 | 10.440 | A |
| 33 | Mitropolit Andrei Șaguna | 425 | 7 | 2.975 | 150 | 3 | 450 | A |
| 34 | Morii | 475 | 6 | 2.850 | 475 | 2 | 713 | A |
| 35 | Nicolae Bălcescu | 214 | 6 | 1.284 | 1.120 | 3 | 3.360 | A |
| 36 | Nicolae Titulescu | 560 | 6 | 3.360 | 500 | 3 | 1.500 | A |
| 37 | Nicovalei | 300 | 5 | 1.500 | 300 | 1 | 300 | A |
| 38 | Nouă | 315 | 6 | 1.890 | 315 | 2 | 473 | A |
| 39 | Octavian Goga | 430 | 6 | 2.580 | 200 | 2 | 300 | A |
| 40 | Piața Cetății | 35 | 35 | 1.225 | 85 | 1 | 85 | A |
| 41 | Piața Hermann Oberth | 83 | 6 | 500 | 320 | 4 | 1.280 | A |
| 42 | Piața Hermann Oberth | 237 | 6 | 1.420 | - | - | - | A |
| 43 | Piața Muzeului | 150 | 6 | 900 | 150 | 1 | 150 | A |
| 44 | Plopilor | 555 | 5 | 2.775 | 550 | 3 | 1.650 | A |
| 45 | Scării | 390 | 4 | 1.560 | - | - | - | A |
| 46 | Școlii | 130 | 7 | 910 | 180 | 1 | 180 | A |
| 47 | Simion Bărnuțiu | 90 | 6 | 540 | 90 | 1 | 90 | A |
| 48 | Ștefan cel Mare | 600 | 5 | 3.000 | 600 | 1 | 600 | A |
| 49 | Ștefan Octavian Iosif | 405 | 6 | 2.430 | 300 | 3 | 900 | A |
| 50 | Stradela Cetății | 212 | 4 | 848 | - | - | - | A |
| 51 | Tăbăcarilor | 195 | 6 | 1.170 | 195 | 1 | 195 | A |
| 52 | Tache Ionescu | 220 | 5 | 1.100 | 200 | 2 | 300 | A |
| 53 | Tâmplarilor | 315 | 6 | 1.890 | 315 | 1 | 315 | A |
| 54 | Târgului | 215 | 6 | 1.290 | 215 | 1 | 215 | A |
| 55 | Târnavei | 761 | 6 | 4.566 | 700 | 2 | 1.050 | A |
| 56 | Turnului | 300 | 4 | 1.200 | 300 | 2 | 450 | A |
| 57 | Vasile Lupu | 250 | 5 | 1.250 | 250 | 1 | 250 | A |
| 58 | Vlad Țepeș | 375 | 7 | 2.625 | 375 | 3 | 1.125 | A |
| 59 | Zaharia Boiu | 715 | 7 | 5.005 | 715 | 1 | 715 | A |
| 60 | Zidul Cetății | 270 | 5 | 1.350 | 200 | 1 | 200 | A |
| 61 | Zidul Cetății | 245 | 6 | 1.470 | - | - | - | A |
| 62 | Brădet | 130 | 7 | 910 | - | - | - | B |
| 63 | Aleea Dalilor | 545 | 7 | 3.815 | 500 | 4 | 2.000 | B |
| 64 | Aleea Garoafelor | 500 | 6 | 3.000 | 500 | 4 | 2.000 | B |
| 65 | Aleea Margaretelor | 448 | 6 | 2.688 | 220 | 4 | 880 | B |
| 66 | Aleea Panseluțelor | 486 | 6 | 2.916 | 214 | 2 | 428 | B |
| 67 | Ana Ipătescu | 2.470 | 6 | 14.820 | - | - | - | B |
| 68 | Anton Pann | 692 | 6 | 4.150 | - | - | - | B |
| 69 | Barbu Ștefănescu Delavrancea | 700 | 5 | 3.500 | 700 | 1 | 700 | B |
| 70 | Brândușelor | 1.520 | 4 | 6.080 | - | - | - | B |
| 71 | Bucegi | 170 | 4 | 680 | - | - | - | B |
| 72 | Bujorilor | 1.400 | 4 | 5.600 | - | - | - | B |
| 73 | Cornești | 1.435 | 7 | 10.045 | 390 | 3 | 1.170 | B |
| 74 | Costache Negruzzi | 295 | 5 | 1.475 | 290 | 1 | 290 | B |
| 75 | Crizantemelor | 1.370 | 4 | 5.480 | 1.240 | 6 | 7.440 | B |
| 76 | Dragoș Vodă | 415 | 5 | 2.075 | 415 | 1 | 415 | B |
| 77 | Dumbravei | 575 | 4 | 2.300 | 900 | 2 | 1.350 | B |
| 78 | Dumbravei | 520 | 4 | 2.080 | - | - | - | B |
| 79 | George Coșbuc | 681 | 6 | 4.086 | 681 | 1 | 681 | B |
| 80 | Inului | 480 | 6 | 2.880 | 460 | 1 | 460 | B |
| 81 | La Leu | 375 | 4 | 1.500 | - | - | - | B |
| 82 | Lăcrămioarelor | 342 | 10 | 3.419 | - | - | - | B |
| 83 | Lalelelor | 264 | 7 | 1.848 | 200 | 4 | 800 | B |
| 84 | Liliacului | 150 | 5 | 750 | 150 | 2 | 225 | B |
| 85 | Magnoliei | 492 | 16 | 8.650 | - | - | - | B |
| 86 | Mihai Kogălniceanu | 125 | 4 | 500 | 310 | 1 | 310 | B |
| 87 | Mircea Vodă | 460 | 5 | 2.300 | 450 | 1 | 450 | B |
| 88 | Miron Neagu | 41 | 5 | 203 | 319 | 2 | 478 | B |
| 89 | Miron Neagu | 261 | 5 | 1.306 | - | - | - | B |
| 90 | Narciselor | 160 | 11 | 1.929 | - | - | - | B |
| 91 | Nicolae Filipescu | 765 | 5 | 3.825 | 761 | 2 | 1.142 | B |
| 92 | Nicolae Iorga | 317 | 6 | 1.902 | 317 | 1 | 317 | B |
| 93 | Păstorilor | 780 | 6 | 4.680 | 498 | 1 | 498 | B |
| 94 | Podei | 320 | 5 | 1.600 | 320 | 2 | 480 | B |
| 95 | Primăverii | 680 | 5 | 3.400 | 500 | 2 | 750 | B |
| 96 | Rozelor | 265 | 7 | 1.855 | 250 | 4 | 1.000 | B |
| 97 | Sibiului | 165 | 5 | 825 | 160 | 1 | 160 | B |
| 98 | Stadionului | 135 | 4 | 540 | 400 | 1 | 400 | B |
| 99 | Traian | 250 | 4 | 1.000 | 270 | 2 | 405 | B |
| 100 | Trandafirilor | 582 | 7 | 4.074 | 500 | 4 | 2.000 | B |
| 101 | Vasile Alecsandri | 105 | 4 | 420 | 105 | 1 | 105 | B |
| 102 | Viilor | 2.239 | 7 | 15.671 | - | - | - | B |
| 103 | Viorelelor | 1.153 | 4 | 4.612 | - | - | - | B |
| 104 | Alexandru cel Bun | 330 | 5 | 1.650 | 370 | 1 | 370 | C |
| 105 | Avram Iancu | 200 | 5 | 1.000 | 105 | 1 | 105 | C |
| 106 | Caisului | 275 | 5 | 1.375 | 275 | 1 | 275 | C |
| 107 | Câmpului | 300 | 5 | 1.500 | 300 | 1 | 300 | C |
| 108 | Caraiman | 590 | 4 | 2.360 | 590 | 1 | 590 | C |
| 109 | Cînepii | 1.097 | 5 | 4.937 | 950 | 1 | 950 | C |
| 110 | Clujului | 780 | 5 | 3.900 | 780 | 1 | 780 | C |
| 111 | Codrului | 1.020 | 5 | 5.100 | 1.020 | 1 | 1.020 | C |
| 112 | Crângului | 170 | 5 | 850 | 170 | 1 | 170 | C |
| 113 | Dealul Gării | 520 | 5 | 2.600 | - | - | - | C |
| 114 | Dimitrie Cantemir | 565 | 5 | 2.825 | 565 | 1 | 565 | C |
| 115 | Făgărașului | 130 | 5 | 650 | 130 | 1 | 130 | C |
| 116 | Moților | 455 | 5 | 2.275 | 455 | 1 | 455 | C |
| 117 | Oltului | 90 | 5 | 450 | 90 | 2 | 135 | C |
| 118 | Visarion Roman | 245 | 5 | 1.225 | 250 | 4 | 1.000 | C |
| 119 | Română | 1.190 | 5 | 5.950 | 1.000 | 2 | 1.500 | C |
| 120 | Stejarului | 305 | 4 | 1.220 | 300 | 1 | 300 | C |
| 121 | Vasile Lucaciu | 700 | 4 | 2.800 | 700 | 1 | 700 | C |
| 122 | Axente Sever | 570 | 5 | 2.850 | 570 | 1 | 570 | D |
| 123 | Hetiur | 2.650 | 6 | 15.900 | - | - | - | D |
| 124 | Venchi | 3.300 | 8 | 20.395 | - | - | - | D |
| 125 | Cătunul Viilor | 1.200 | 6 | 7.200 | - | - | - | D |
| 126 | Ceahlăului | 210 | 4 | 840 | 210 | 1 | 210 | D |
| 127 | Izvorului | 400 | 5 | 2.000 | 253 | 1 | 253 | D |
| 128 | Livezilor | 400 | 5 | 2.000 | 150 | 1 | 150 | D |
| 129 | Lunca Poștei | 1.075 | 5 | 5.375 | 1.000 | 1 | 1.000 | D |
| 130 | N. D. Cocea | 310 | 4 | 1.240 | 310 | 1 | 310 | D |
| 131 | Negoiului | 420 | 4 | 1.680 | 420 | 1 | 420 | D |
| 132 | Nucilor | 250 | 5 | 1.250 | - | - | - | D |
| 133 | Parângului | 545 | 5 | 2.725 | 545 | 3 | 1.635 | D |
| 134 | Samuil Micu | 300 | 5 | 1.500 | 300 | 2 | 450 | D |
| 135 | Tudor Vladimirescu | 315 | 5 | 1.575 | 315 | 1 | 315 | D |
| 136 | Zugravilor | 400 | 5 | 2.000 | 400 | 1 | 400 | D |
| TOTAL = 529.694 mp |

ANEXA 3 – Stațiile mijloacelor de transport în comun pentru care urmează a se realiza activitatea de deszăpezire și transport al zăpezii

| Nr. crt. | Denumire tronson stradă | Denumire stație mijloc transport în comun | Suprafață deszăpezită (mp) | Grad de prioritate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M. Viteazu | Nicovala | 20+20 | I |
| 2 | ” | Pompieri | 20+20 | I |
| 3 | ” | OMV | 20+20 | I |
| 4 | Consiliu Europei | Pod Beton | 30+30 | I |
| 5 | Herman Oberth | Miu | 20+20 | I |
| 6 | M. Eminescu | Târnava | 20+20 | I |
| 7 | A. Ipătescu | Școala Generală 5 | 20+20 | I |
| 8 | ” | C. Negruzii | 20+20 | I |
| 9 | ” | Română | 20+20 | I |
| 10 | ” | Ana Ipătescu | 20 | I |
| 11 | Ghe. Lazăr | Școala Generală 2 | 20 | I |
| 12 | Libertății | Gara CFR | 20 | I |
| 13 | ” | Libertății | 20 | I |
| 14 | Zaharia Boiu | Penny Market | 20 | I |
| 15 | Cornești | Cornești | 20+20 | I |
| 16 | DN 13 | N. Filipescu | 20+20 | I |
| 17 | Horia Teculescu | Școala Generală 3 | 20 | I |
| 18 | ” | Alimentara | 20+20 | II |
| 19 | ” | Caraiman | 20+20 | II |
| 20 | Cânepii | D. Cantemir | 30 | II |
| 21 | Aleea Teilor | Aleea Teilor | 20 | I |
| 22 | Viilor | Uniune | 20+20 | I |
| 23 | ” | Viilor 2 | 20+20 | I |
| 24 | ” | Viilor 3 | 20+20 | I |
| 25 | ” | Viilor 4 | 20 | I |
| 26 | DN 13 | Tunel | 20+20 | I |
| 27 | ” | Venchi | 20+20 | I |
| 28 | ” | Glasul Pădurii | 20+20 | I |
| 29 | ” | Soromiclea | 20+20 | I |
| 30 | ” | Hetiur 1 | 20 | I |
| 31 | Hetiur | Hetiur 2 | 20+20 | II |
| 32 | ” | Hetiur 3 | 20 | II |

ANEXA 4 – Trecerile de pietoni situate în vecinătatea stațiilor mijloacelor de transport în comun la care urmează a se realiza activitatea de deszăpezire și transport al zăpezii

| Nr. crt. | Denumire tronson stradă | Denumire stație mijloc transport în comun | Trecere pietoni de la intersecția străzii cu strada | Suprafața deszăpezită | Grad de prioritate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M. Viteazu | Nicovala | M. Viteazu | 30 | I |
| 2 | ” | Pompieri | ” | 30 | I |
| 3 | ” | OMV | ” | 50 | I |
| 4 | Consiliu Europei | Pod Beton | Consiliu Europei | 100 | I |
| 5 | Herman Oberth | Miu | Herman Oberth | 30 | I |
| 6 | M. Eminescu | Târnava | M. Eminescu | 30 | I |
| 7 | A. Ipătescu | Școala Generală 5 | A. Ipătescu | 20 | I |
| 8 | Ghe. Lazăr | Școala Generală 2 | Ghe. Lazăr | 20 | I |
| 9 | Libertății | Gara CFR | Libertății | 40 | I |
| 10 | ” | Libertății | ” | 40 | I |
| 11 | Cornești | Cornești | Cornești | 20 | I |
| 12 | DN 13 | N. Filipescu | DN 13 | 20 | I |
| 13 | Horia Teculescu | Școala Generală 3 | Horia Teculescu | 20 | I |
| 14 | Aleea Teilor | Aleea Teilor | Aleea Teilor | 20 | I |
| 15 | Viilor | Uniune | Viilor | 20 | I |
| 16 | ” | Viilor 2 | ” | 20 | I |

ANEXA 5 – Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor căminelor de canalizare destinate descărcării zăpezii îndepărtate de pe căile de circulație și a grupurilor de scurgere

| Nr. crt. | Denumire tronson stradă sau intersecție | Poziționare capac cămin canalizare | Poziționarea gurilor de scurgere | Cantitatea de zăpadă ce poate fi descărcată în căminul de canalizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viilor | Amonte pod ciment |  | 20 tone |
| 2 | Consiliu Europei | Aval pod rutier |  | 20 tone |
| 3 | Cartier Târnava II |  | Apropiere cartier | 80 tone |
| 4 | Ana Ipătescu |  | Capăt stradă | 80 tone |

ANEXA 6 – Amplasamentul spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire

| Nr. crt. | Localizarea amplasamentului spațiului de depozitare | Suprafața de depozitare -mp- | Cantitatea de zăpadă ce poate fi depozitată |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Depozitul deșeuri nepericuloase din sat. Intre Huli | 10.000 | 5.000 mc |

ANEXA 7 – Breviar de calcul nr.8 din Ordin nr.111/2007

Determinarea numărului minim de utilaje pentru activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț

S_c  ≤  (7.500 *N_c*V *1)/n    (mp)

S_p  ≤   (5.500*N_p*V*1)/n     (mp)

unde:

- S_c – suprafața stradală de pe care se curăță zăpada; (mp)

- S_p – suprafața stradală pe care se asigură prevenirea poleiului; (mp)

- N_c – numărul de utilaje utilizate pentru curățarea zăpezii;

- N_p – numărul de utilaje utilizate pentru prevenirea poleiului;

- l – lățimea de acțiune a utilajului; (m)

- V – viteza de deplasare a utilajului; (km/h)

- n – numărul de treceri pe aceeași stradă/schimb.

529.694 ≤  (7500*5*10*2)/1         529.694 ≤ 750.000

529.694 ≤ (5500*5*10*2,2)/1        529.694 ≤ 605.000

ANEXA 8 – Lista substanțelor chimice și antiderapante admisibile și a cantităților minime necesare/an

Substanțe chimice:

- criblură 0,5 – 7 mm

- clorură de sodiu

- clorură de magneziu

- clorură de calciu

- saramură de clorură de sodiu

Cantitatea de amestec depusă: 100 – 300 g/mp.

Amestecul de material antiderapant care conține clorură de sodiu cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10 grade C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza un amestec de material antiderapant care conține clorură de calciu/magneziu.

Cantități:

- 500 tone criblură care trebuie să fie aspră și să nu conțină particule fine, iar procentul dimensiunilor de 1 mm să nu depășească 15%;

- 50 tone clorură de sodiu;

- 5 tone saramură de clorură de sodiu;

- 25 tone clorură de calciu sau clorură de magneziu.

Stocul trebuie asigurat în fiecare an până la data de 1 octombrie.

ANEXA 9 – Amplasarea lădițelor pentru nisip și a grămezilor de nisip permanente pentru sezonul de iarnă

| Nr. crt. | Amplasamentul | Lădițe (buc.) | Grămezi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pod strada Română (coborâre – urcare) | 1 | 1 |
| 2 | Pod Aleea Teilor (coborâre – urcare) | 2 | - |
| 3 | Strada D. Cantemir | 1 (fântână) | 1 (imobil nr.1) |
| 4 | Strada Caraiman | - | 1 -urcare 1 -container |
| 5 | Strada G. Coșbuc | 2 (1-scări urcare Axente Sever, 1-Alimentară) | 1 -parcare la int. cu str. Gen. Grigorescu |
| 6 | Strada Barbu St. Delavrancea |  | 1 -inter. cu str. D. Vodă |
| 7 | Strada Dragoș Vodă | 1 -urcare | - |
| 8 | Strada Nicolae Iorga | 1 | 1 -urcare spre str. G. Coșbuc |
| 9 | Strada Dealul Gării (urcare Vila Franka) | - | 4 |
| 10 | Strada Vasile Lucaciu | 1 -urcare pantă | 1 -vârf pantă |
| 11 | Cetate – scări de acces | 10 | 1 |
| 12 | Strada Mihai Viteazu între nr.87 – 89, nr.73 – 75, 77 | 3 | - |
| 13 | Str. Morii (Scări pasarelă) | 2 | - |
| 14 | Str. Gheorghe Lazăr (Pod Beton nr.1) | 2 (stânga – dreapta) | - |
| 15 | Str. Anton Pann (Urcare Vârtej) | 2 | - |
| 16 | Str. Nicolae Filipescu (Urcare Chip, în curbă) | - | 1 |
| 17 | Str. Cânepii (Coborâre spre Aurel Vlaicu) | - | 1 |
| 18 | Strada Crângului | - | 1 |
| 19 | Str. George Coșbuc (Urcare Casa de Oaspeți) | 1 -la scări | 1 -la prima curbă |
| 20 | Pasaj subteran CF str. Mihai Viteazu | 2 -lădițe | 1 -la intrare |
| 21 | Str. Târnavei (Pod Beton nr.2 Piață) | 2 (1-trotuar St. Cel Mare, 1-colț fabrică) | - |
| 22 | Urcare în str. Dumbravei dinspre Pompieri | 2 (1-în față bl.13, 1-Oblio) | - |
| 23 | Urcare scări strada C. Europei – str. Avram Iancu | 1 | - |
| 24 | Strada Visarion Roman | 1 -parcare nr.31 | 1 -intersecția cu str. A. cel Bun |

# Text boxes

Serviciul Monitorizare servicii de utilități publice, guvernanță corporativă și transport public local

Piața Muzeului nr. 7 Sighişoara cod. 545400 jud. Mureş  România

Tel. 0040-265-771280    Fax: 0040-265-771278

E-mail: primaria@sighisoara.org.ro   Web: www.sighisoara.org.ro